## Slide 1
2018.07.25
강사 – Innova Lee(이상훈)
gcccompil3r@gmail.com
학생 – 황수정
sue100012@naver.com
TI DSP, MCU, Xilinx Zynq FPGA
프로그래밍 전문가 과정
TI DSP, MCU, Xilinx Zynq FPGA
프로그래밍 전문가 과정

## Slide 2
목차
CAN 통신 개념
ADC, URAT이론 및 예제
I2C - LIDAR, LCD
RTOS – LIDAR, MPU6050

## Slide 3
진행상황
문제점
I2C - Lidar
int main(void)
{
char txt_buf[256] = { 0 };
unsigned int buf_len;
volatile int i ;
int cnt = 1;
uint16 ave[2] = { 0 };
sciInit();
disp_set("SCI Configuration Success!!\n\r\0");
i2cInit();
wait(10000000);
disp_set("I2C Init Success!!\n\r\0");
Lidar_enable();
disp_set("Lidar Enable Success!!\n\r\0");
wait(1000000);for (;;)
{
Get_Data();
if (g_acc_flag)
{
uint16 tmp;
tmp = receives[0] << 8;
tmp |= receives[1];
if (cnt % 3 == 0)
{
tmp = (ave[0] + ave[1]) / 2;
sprintf(txt_buf, "Distance = %d\n\r\0", tmp);
buf_len = strlen(txt_buf);
sciDisplayText(sciREG1, (uint8 *) txt_buf, buf_len);
i = 0;
cnt++;
g_acc_flag = 0;
}
else
{
ave[i] = tmp;
i++;
cnt++;
g_acc_flag = 0;
}
}
Lidar_without_bias();
bias_cnt++;
if(bias_cnt == 100){
Lidar_bias();
bias_cnt = 0;
}
}
}

## Slide 4
진행상황
문제점
I2C - Lidar
void Lidar_enable(void)
{
uint8 tmp[4] = { 0x80, 0x08, 0x00, 0x04 };
volatile unsigned int cnt = 7;
i2cSetSlaveAdd(i2cREG2, LIDAR_SLAVE_ADDR);
i2cSetDirection(i2cREG2, I2C_TRANSMITTER);
i2cSetCount(i2cREG2, cnt + 1);
i2cSetMode(i2cREG2, I2C_MASTER);
i2cSetStop(i2cREG2);
i2cSetStart(i2cREG2);
i2cSendByte(i2cREG2, SIG_COUNT_VAL);
i2cSend(i2cREG2, 1, &tmp[0]); //0x80
i2cSendByte(i2cREG2, ACQ_CONFIG_REG);
i2cSend(i2cREG2, 1, &tmp[1]); //0x08
i2cSendByte(i2cREG2, THRESHOLD_BYPASS);
i2cSend(i2cREG2, 1, &tmp[2]); //0x00
i2cSendByte(i2cREG2, ACQ_COMMAND);
i2cSend(i2cREG2, 1, &tmp[3]); //0x04
disp_set("Lidar tmp 1 Enable Success!!\n\r\0");
while (i2cIsBusBusy(i2cREG2) == true)
;
while (i2cIsStopDetected(i2cREG2) == 0)
;
i2cClearSCD(i2cREG2);
wait(100000);
}

## Slide 5
진행상황
문제점
I2C - LCD
void LCD_enable(void) //LCD는 16*2 QAPASS LCD with I2C Module
{
volatile unsigned int cnt = 2;
unsigned char data[2] = {16, 2};
i2cSetSlaveAdd(i2cREG2, LCD_ADDR); //LCD_ADDR = 0x27 // 간혹 0x3F인 경우도 있다 //i2c 버스에서 통신할 slave 장치 주소 지정
i2cSetDirection(i2cREG2, I2C_TRANSMITTER); //전송 방향 결정
i2cSetCount(i2cREG2, cnt + 1);
i2cSetMode(i2cREG2, I2C_MASTER);
i2cSetStop(i2cREG2);
i2cSetStart(i2cREG2);
i2cSendByte(i2cREG2, LCD_ADDR);
disp_set("MPU6050 tmp 1 Enable Success!!\n\r\0");
i2cSend(i2cREG2, cnt, data); //i2cReceive
disp_set("MPU6050 tmp 2Enable Success!!\n\r\0");
while(i2cIsBusBusy(i2cREG2) == true);
while(i2cIsStopDetected(i2cREG2) == 0);
i2cClearSCD(i2cREG2);
wait(100000);
}

## Slide 6
진행상황
문제점
RTOS – Lidar, MPU6050
int main(void)
{
gioInit();
sciInit();
etpwmInit();
i2cInit();
wait(1000000);
disp_set("GIO, SCI, PWM, I2C Init Success!!\n\r\0");
if(xTaskCreate(LIDAR, "Task1" , configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, &xTask1Handle) !=pdTRUE){
while(1)
;
}
vTaskStartScheduler();
while(1)
;
return 0;
}

## Slide 7
감사합니다